THÔNG TIN TÓM TẮT

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài luận án: “Nghiên cứu kết hợp kỹ thuật SM và STBC cho kênh MIMO”.

| Chuyên ngành Mã số Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn khoa học Cơ sở đào tạo | : Kỹ thuật Điện tử : 9.52.02.03 : Nguyễn Tiến Đông : TS Lê Minh Tuấn PGS.TS Trần Xuân Nam : Học viện Kỹ thuật Quân sự |
| --- | --- |

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án đã kết hợp kỹ thuật SM và STBC cho kênh MIMO. Một số đóng góp chính của luận án có thể được tóm tắt như sau:

- Thông qua các bộ tách tín hiệu cận tối ưu của hệ thống ghép kênh phân chia không gian, đề xuất các bộ tách tín hiệu cải tiến có độ phức tạp thấp cho hệ thống điều chế không gian tốc độ cao.  Đồng thời, đề xuất một đường bao BEP lý thuyết mới, chặt hơn tại vùng SNR cao cho hệ thống điều chế không gian tốc độ cao sử dụng điều chế M-QAM;

- Đề xuất một cấu trúc điều chế không gian mới có tên gọi điều chế không gian kết hợp mã khối không gian thời gian kép (DT-SM: Spatially Modulated Double Space Time Coding) cho hệ thống MIMO có 4 ăng-ten phát trở lên bằng cách kết hợp kỹ thuật điều chế không gian và phân tập phát mã không gian thời gian kép truyền thống (DSTTD: Double Space Time Transmit Diversity). Hệ thống DT-SM có bậc phân tập bằng 2, hiệu suất sử dụng phổ tần cao và có độ phức tạp bộ tách tín hiệu tương đối thấp;

- Đề xuất hệ thống điều chế không gian kết hợp mã  khối  không gian thời gian  đường chéo (DS-SM: Diagonal Space Time Block Coded Spatial Modulation) bằng cách kết hợp kỹ thuật điều chế không gian với mã khối  không gian thời gian đường chéo (DSTBC: Diagonal Space Time Block Code). Hệ thống DS-SM có bậc phân tập 4 và có độ phức tạp tách tín hiệu vừa phải.

Hà Nội, ngày      tháng   năm 2018

| Cán bộ hướng dẫn TS Lê Minh Tuấn PGS.TS Trần Xuân Nam | Nghiên cứu sinh ThS Nguyễn Tiến Đông |
| --- | --- |

SUMMARY

ON CONTRIBUTIONS OF DOCTORATE DISSERTATION

Dissertation title: “Combined study of the SM and STBC for MIMO channel”.

| Major Major code Ph.D. Student Supervisor Educational Institution | : Electronic Engineering : 9.52.02.03 : Nguyen Tien Dong : Ph.D Le Minh Tuan Assoc. Prof. Tran Xuan Nam : Military Technical Academy |
| --- | --- |

MAIN RESULTS OF THE DISSERTATION

The dissertation has the following main contributions:

- Based on sub-optimal detection algorithms of the SDM systems,  several low-complexity modified detection algorithms are proposed for the HRSM scheme.  In addition, a tighter theoretical BEP upper bound in the high SNR region for the HRSM one, ulitized the M-QAM technique, is derived;

- A new SM scheme, called Spatially Modulated Space Time Block Coding (DT-SM), for MIMO systems having more than four transmit antennas is proposed by combining the SM technique and the Double Space Time Transmit Diversity (DSTTD). The DT-SM scheme attains the second-order transmit diversity and high spectral efficiency and has a low-complexity detection algorithm at its receiver;

- A new SM scheme, called Diagonal Space Time Block Coded Spatial Modulation (DS-SM), is proposed by integrating the SM technique and the Diagonal Space Time Block Code (DSTBC). The DS-SM scheme obtains the fourth-order transmit diversity and has a reasonable computational complexity at the receiver.

Ha Noi,          , 2018

| Supervisor Ph.D Le Minh Tuan Assoc. Prof. Tran Xuan Nam | Ph.D Student M.Sc Nguyen Tien Dong |
| --- | --- |