THÔNG TIN TÓM TẮT

VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên luận án: “Nghiên cứu kỹ thuật lựa chọn ăng-ten phát và tiền mã hóa cho hệ thống Massive MIMO”.

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử.

Mã số	: 9 52 02 03.

Nghiên cứu sinh: Đinh Văn Khôi.

Cán bộ hướng dẫn: TS Lê Minh Tuấn và TS Tạ Chí Hiếu.

#### Cơ sở đào tạo: Học viện Kỹ thuật Quân sự.

#### NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Trên cơ sở thuật toán lựa chọn ăng-ten phát tối ưu trong [9], nghiên cứu sinh đề xuất các thuật toán lựa chọn ăng-ten phát theo nhóm, độ phức tạp thấp dựa trên cơ sở phân tích dung lượng kênh truyền cho hệ thống Massive MIMO, trong điều kiện thông tin trạng thái kênh truyền (CSI: Channel State Information) tại BS là hoàn hảo. Dung lượng kênh truyền của mỗi nhóm ăng-ten được lựa chọn được tính bằng phép phân tách SVD và phép tính định thức ma trận kênh truyền. Những nhóm ăng-ten có đóng góp nhiều nhất vào tổng dung lượng kênh truyền là những nhóm ăng-ten phát được lựa chọn.

2. Đề xuất các thuật toán tiền mã hóa theo nhóm LR-LGP và ZF-GP-LR trên cơ sở các bộ tiền mã hóa tuyến tính kết hợp với kỹ thuật tối thiểu véc-tơ dài nhất rút gọn giàn trên cơ sở phần tử (ELR-SLV: Element-based lattice reduction shortest longest vector) và kỹ thuật tối thiểu cơ sở dài nhất rút gọn giàn trên cơ sở phần tử (ELR-SLB: Element-based lattice reduction shortest longest basis), hoạt động trong các điều kiện kênh truyền hoàn hảo và kênh truyền có tương quan. Kết quả mô phỏng cho thấy rằng độ phức tạp tính toán của các bộ tiền mã hóa đề xuất thấp hơn đáng kể, trong khi phẩm chất BER của đề xuất là gần tiệm cận với đề xuất trong [16] khi số lượng nhóm tăng lên. Bên cạnh đó, trong vùng SNR cao, bộ tiền mã hóa đề xuất ZF-GP-LR cho phẩm chất BER tốt hơn so với đề xuất trong [16]. Kết quả mô phỏng cũng cho thấy rằng, kênh truyền tương quan có ảnh hưởng xấu đến phẩm chất BER của hệ thống đối với tất cả các bộ tiền mã hóa được áp dụng.

3. Trên cơ sở kỹ thuật phân tích thành phần chính PCA, đề xuất bộ tiền mã hóa có độ phức tạp thấp trong điều kiện kênh truyền từ BS đến tất cả người dùng là không hoàn hảo. Kết quả mô phỏng cho thấy rằng phẩm chất BER của hệ thống khi sử dụng tất cả các bộ tiền mã hóa đều phụ thuộc vào sai số ước lượng kênh truyền. Bên cạnh đó, thuật toán đề xuất cho phẩm chất BER tương đương, trong khi độ phức tạp tính toán của thuật toán đề xuất thấp hơn so với các đề xuất trong [16] và [21]

|  | Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2021 |
| --- | --- |
| CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS Lê Minh Tuấn | NGHIÊN CỨU SINH Ths Đinh Văn Khôi |